## Slide 1: TAO観測装置の作られ方
本原顕太郎（東京大学天文学教育研究センター）
他TAOプロジェクトチーム

## Slide 2: TAO Project
TAO : The University of Tokyo Atacama Observatory
  A 6.5m IR/Optical telescope
  At the highest site on the world (18500ft)
  Led by Institute of Astronomy, University of Tokyo

## Slide 3: Co. Chajnantor
  One of the peaks at the Chajnantor plateau
  At the northern edge of ALMA concession
  Altitude of 5640m (18500ft)
  南緯20度/西経30度

## Slide 4: Good Conditions
Very low water vapor (PWV~0.5mm@25%tile)
High transmittance in the infrared
Good seeing (~0.7” optical)
Excellent weather
continuous
windows in
the NIR
New windows
at 30 um
ATRAN simulation
PWV=5mm
PWV=1mm
PWV=0.5mm

## Slide 5: Existing Facility : miniTAO 1.0m
A pathfinder telescope
  RC Cassegrain telescope
  Focal ratio F/12.0
  FOV φ10 arcmin
  Two facility instruments
    near-infrared camera ANIR
    mid-infrared camera MAX38
Installed at the summit in 2009

## Slide 6: Now Seen in Google Earth,

## Slide 7: in Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest_astronomical_observatories

## Slide 8: … and Certified as Guinness World Record

## Slide 9: Instrumentation for TAO 6.5m
Two Instruments
  NIR MOS spectrograph/Imager (SWIMS)
  MIR Imager/Spectrograph (MIMIZUKU)
２００９年度補正予算で製作費用が措置された。 （～２０１０年度）

## Slide 10: NIR Camera : SWIMS
Simultaneous-color Wide field Infrared Multi-object Spectrograph
  広い視野: 9.6’ Φ with 4kx4k pixels
  ２バンド同時撮像分光
    blue channel : 0.9-1.4um
    red channel : 1.5-2.5um
  多天体分光
    with cooled multi-slit masks
    max. 30 objects
    0.9-2.5mm simultaneous spectroscopy (R~1000)
  IFU module
  Member : 本原、小西、高橋、 舘内、加藤、尾崎、吉川
2.0m

## Slide 11: SWIMS Optics
Filter Wheels
For BBFs &
DIspersers
Filter Wheels
For NBFs
NBFs are placed in
Converging light
Dichroic Mirror
Blue Channel
(l = 0.9-1.4 mm)
Red Channel
(l = 1.4-2.5 mm)
2channels split by DM at 1.4um
  Spectroscopy from 0.9-2.5um with R~1000(0.6”slit) => accurate line ratios
  Dual-band wide-field imaging
Each focal plane is covered by 2 H2RGs (extendable to4x4)
f 7.2’

Future
6.6 x 3.3’
1600mm
230mmf

## Slide 12
Assembly Test at Mitaka New Building (2011/6)

## Slide 13: SWIMSの作り方
MOSスリット交換機構
✓冷却で動作
✓MOIRCSの改良版
真空冷却部分
✓大型光学系を搭載
✓全体を70K以下に冷却
✓全体の構造体も含む
低温大型光学系
✓屈折系
✓非球面石英レンズ
✓ZnSeレンズ
光学素子
✓フィルター
✓グリズム
✓ダイクロイックミラー
✓ウィンドウ
検出器システム
✓2kx2k HgCdTe (H2RG)
✓SIDECAR ASIC読出
HAWAII-2RGs
MOS Exchanger
Grism
ZnSe Lenses
IFUモジュール
✓最大28スライス
✓視野14”xxx”
✓非球面切削加工
✓MOS交換機構に搭載
低温駆動系
✓広帯域フィルタホイールx4
✓狭帯域フィルタホイールx2

## Slide 14: SWIMSの作り方
MOSスリット交換機構
✓冷却で動作
✓MOIRCSの改良版
真空冷却部分
✓大型光学系を搭載
✓全体を70K以下に冷却
✓全体の構造体も含む
低温大型光学系
✓屈折系
✓非球面石英レンズ
✓ZnSeレンズ
光学素子
✓フィルター
✓グリズム
✓ウィンドウ
✓ダイクロイックミラー
検出器システム
✓2kx2k HgCdTe (H2RG)
✓SIDECAR ASIC読出
IFUモジュール
✓最大28スライス
✓視野14”xxx”
✓非球面切削加工 ✓MOS交換機構に搭載
低温駆動系
✓広帯域フィルタホイールx4
✓狭帯域フィルタホイールx2
オプトクラフト
II-VI
国内中小レンズメーカー
住友重機械工業
Teledyne
センテンシア
ルミナス
朝日分光
Richardson
VIC
日本真空光学
日精テクノロジー
尾崎
ポスター

## Slide 15: SWIMSのポイント
大型冷却光学系⇒オプトクラフト
  フィールドレンズΦ230mm
  ウィンドウΦ250mm
  大型ダイクロイックミラー165x120mm ：平面度をいかに出すか（朝日分光）
  フィルターホイール６枚
    NBFホイールを別途用意
大型MOS交換ユニット ⇒センテンシア・ルミナス＋オプトクラフト/住友重機のアドバイス
  真空冷却システムの経験はなかった
  ロボットハンドによるMOSプレート交換機構(+VICインターナショナル)
IFU ⇒SWIMSチーム＋尾崎(ATC)＋吉川(京産大)
  超精密加工機による非球面光学素子（日精テクノロジー）

## Slide 16: 光学設計
コリメータの一部を取り替えて、すばる・TAO両対応
相談しながら一年程度かけて落とし所を探った
  レンズ枚数
  スポットサイズ
  購入できそうなレンズ材
  納品期限（2011/3末）
最後の最後で良い解が見つかった
Blue Channel
Red Channel

## Slide 17: NBFホイール
光軸に垂直に置きたい
  入射角のときの中心波長のズレは
  平行光に置くと、ゴースト防止の為傾ける必要あり
収束光中にホイールを置く
  NBFを使わないときはARコートのみの基板を挿入

## Slide 18: 二重ウィンドウ
大型ウィンドウにCaF2を使いたくない⇒無水石英
ウィンドウ中心の結露を防ぐ

## Slide 19: MOSユニット
Robotic Mask Exchange Unit
Maximum # of mask slit : 20
New design with high reliability
  Magnet – latch (Both at the focus and the stock)
  Curved mask to adjust focal plane curvature
Prototype Mask Holder
250mm
210mm
Neodyium Magnets

## Slide 20: インターフェース
東大＋住重・センテンシア(+ルミナス)・オプトクラフトの関係者全員によるインターフェース会議を月一回開催
  設計図面などの共有を可能な限り行う
  設計図面においての座標系を定義
    望遠鏡焦点・視野中心
  冷却時収縮の処理に注意
情報共有はWikiを用いた
  図面、打合せメモ、写真など
  それなりに機能
  情報の検索性に問題あり

## Slide 21: MIR Camera : MIMIZUKU
Mid Infrared Multi-mode Imager for gaZing at the Unkown Universe
  中間赤外線観測装置
  広い波長範囲をカバー
    NIR channel : 2um – 5.6um (InSb)
    MIR-S channel : 6 – 26um (Si:As)
    MIR-L channel : 24 – 38um (Si:Sb)
  高い空間分解能
    >6umで回折限界を達成
    1.2 arcsec @ 30um
  相対測光による変光天体検出
  Member : 宮田、酒向、上塚、 中村、浅野、内山

## Slide 22: Accurate Photometry in MIR
Simultaneously observe two objects for diffferential photometry
~50% of 9/18um sources have a counterpart star
↓
Field Stacker Unit
Movable Cryostat necessary!
Triangle Prism Shape Mirror
to Cold Optics
Pick-up mirror
Pick-up mirror
Rotatable Table
Telescope Field of View
1’x2’
1’x2’
2’x2’

## Slide 23: MIMIZUKUの作り方
真空冷却部分
Field Stacker
常温駆動ユニット
低温大型光学系
低温屈折光学要素
グリズム
メッシュフィルター
低温駆動部
電気回路
✓反射系
✓軸外し鏡16枚で構成
✓難易度の高い設置調整
✓分光用グリズム（Si/Ge）
✓長波長用メッシュフィルター
✓高効率モスアイ付きレンズ
✓8つの低温駆動部品
✓回転x5、鏡移動x1、鏡傾けx2
✓MIR検出器用高速読み出し回路
✓低温部分にバッファアンプ

## Slide 24
真空冷却部分
Field Stacker
常温駆動ユニット
低温大型光学系
低温屈折光学要素
グリズム
メッシュフィルター
低温駆動部
電気回路
✓反射系
✓軸外し鏡16枚で構成
✓難易度の高い設置調整
✓分光用グリズム（Si/Ge）
✓長波長用メッシュフィルター
✓高効率モスアイ付きレンズ
✓8つの低温駆動部品
✓回転x5、鏡移動x1、鏡傾けx2
✓MIR検出器用高速読み出し回路
✓低温部分にバッファアンプ
クリスタル光学
鈴木商館
NTT-AT
内山
ポスター
上塚
講演
岡田
ポスター
✓全体を20K、検出器部を5Kに冷却
✓デュワー全体を上下動
✓ピックアップミラー２枚を駆動
✓平行移動2軸+傾け2軸
住友重機械工業
MIMIZUKUの作り方

## Slide 25: TAOの装置開発の指針
大学でやる
先端的で研究となるような項目
次世代装置に役立ちそうな要素技術開発
企業に外注
それだけでは研究にならない開発項目
マンパワーはない
お金はそれなりにあった（過去形）

## Slide 26: Schedule
Items | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
6.5-m telescope Detailed design Primary Enclosure/Telescope structure Road and ground activities Enclosure installation 6.5-m telescope installation 6.5-m telescope operation |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1st generation instruments Detailed design Assemble, laboratory tests test observations at Subaru Observations at TAO 6.5m |  |  |  |  |  |  |  |  | 
?? TBD ??